|  | 2ª época de Posicionamento Geoespacial II - Parte teórica 02 de Fevereiro de 2022 O exame é sem consulta e tem a duração de 2 horas e meia Cotação: 2+2+2+2 Avaliação contínua=4 (assistência aulas=1, realização exercícios aulas=1, realização projectos=2) Exame teórico=8, Exame prático=8 |
| --- | --- |

Nota: A nomenclatura dos 2 ficheiros correspondentes às perguntas 1 e 2 é, respectivamente, 1_xxxxx.dwg e 2_xxxxx.dwg, onde xxxxx é o número de aluno. Quando acabar o exame, envie os ficheiros para jmrodrigues@fc.ul.pt.

- Pretende-se substituir as partes inicial e final de um arco circular de grau Da=20o e ângulo de dupla deflexão I=50o por arcos de clotóide de comprimento igual a 140 metros. Sendo a quilometragem do ponto V de intersecção das tangentes ao arco circular original igual a 15+227.583, obtenha a quilometragem dos pontos de transição TS, SC, CS e ST. Implante graficamente a situação inicial, em que a transição entre as tangentes é efectuada através de um arco circular. Implante graficamente a situação final, correspondente à introdução das clotóides. Calcule o comprimento das clotóide para o qual o arco circular original se anula e implante graficamente esta situação. Distribua a informação por layers diferentes de forma a ser possível visualizar separadamente as diversas situações. Para a definição das clotóides calcule pontos de 5 em 5 m.

- Considere a imagem barragem_exame.jpg e os pontos da tabela que entender adequados. Digitalize a 3D a informação necessária para o cálculo do volume de água contido na albufeira, estando o nível da água à cota 210 m. O coroamento da barragem é definido pelos pontos A e B de cotas, respectivamente, 216.985 m e 227.070 e cujo paramento montante tem em C o ponto de cota mais baixa. Calcule a taludação do paramento montante da barragem e defina as rectas de nível sobre esse paramento.

|  | M (m) P (m) C (m) R 149840.175 135031.651 198.126 T 149883.683 135038.405 236.809 P 149907.593 135025.704 218.552 S 149913.962 134971.266 217.877 Q 149831.780 134955.889 241.263 |
| --- | --- |