|  | 1ª época de DTAC-EG 15 de Janeiro de 2019 Cotação: 5+5+5+5 O exame tem a duração de 2.5 horas. Podem ser consultados os pdf das aulas. |
| --- | --- |

Em cada pergunta crie um desenho cujo nome se obtém da forma seguinte: número de aluno_número da pergunta (por hipótese 12345_2.dwg). Envie os ficheiros para jmrodrigues@fc.ul.pt.

| Desenhe e anote a seguinte figura. Para o efeito, crie o layer LETRA, color=white para representar a letra, com lineweight=0.30 mm e o layer ANOTACOES, color=red para representar as anotações, com text height=0.035. Adapte os restantes parâmetros das anotações para o resultado se aproximar da figura. Aplique um hatch SOLID de cor amarela Considere a origem do desenho o ponto (xxxxx,xxxxx), onde xxxxx é o número de aluno. |  |
| --- | --- |
|  | Importe para AutoCad a imagem Planta.jpg. Escale a imagem sabendo que o lado maior da piscina tem 20 unidades de comprimento. Digitalize os limites da piscina e do pavimento envolvente. Padronize o interior da piscina utilizando o bloco AGUA cujas características estão definidas na figura (com escala=1, ângulo=0) e o pavimento com um hatch que aproxime este revestimento. |
| 3. Desenhe a 3D o sólido representado na figura (não é necessário introduzir anotações. Apresente o resultado final dividindo a área gráfica em dois viewports, o da esquerda com vista top e o da direita com vista NW Isometric, sendo o Visual Style=Realistic. |  |

4. Represente a 3D a construção indicada nas figuras seguintes. As 2 portas têm as mesmas dimensões. Comece por representar o telhado (o limite interior) na vista Top na cota 0, e depois calcule as cotas dos vértices que definem o telhado e coloque-os na posição correcta. Em seguida complete o desenho.

| top view | left view |
| --- | --- |
|  | front view |