|  | 1ª época de Topografia 28 de Junho de 2008 O exame é sem consulta e tem a duração de 3 horas |
| --- | --- |

1. Um teodolito é essencialmente constituído por 3 partes: a base, o limbo graduado e a alidade. A base é constituída por um cilindro apoiado em 3 braços, nas extremidades dos quais se encontram os parafusos nivelantes destinados a verticalizar o eixo principal do aparelho; sobre a parte superior da base encontra-se fixado um disco graduado horizontal – limbo azimutal; a alidade apoia-se na base, podendo rodar em torno do eixo principal, movimento este que arrasta toda a parte superior do aparelho, incluindo a luneta. A alidade inclui dois índices diametralmente opostos destinados a indicar as leituras no limbo.

Num teodolito repetidor, o limbo azimutal tem a possibilidade de ser fixado ora à base do aparelho ora à alidade, permitindo desta forma acumular leituras sucessivas do limbo azimutal (com o limbo fixado à base, aponta-se sucessivamente para A e para B e registam-se as leituras; fixando de seguida o limbo à alidade, aponta-se para A, não havendo portanto alteração da leitura azimutal; fixando novamente o limbo à base, aponta-se para B e regista-se a leitura); num teodolito reiterador, o limbo azimutal tem sempre movimentos independentes da alidade, podendo assim marcar-se previamente no limbo a leitura desejada sem que o aparelho execute movimentos de conjunto.

A razão da utilização destes procedimentos de observação é distribuir as leituras para os pontos visados pela totalidade do limbo azimutal, atenuando desta forma eventuais erros de graduação.

Sendo n=4 o número de reiterações e p=2 o número de microscópios (índices) do teodolito, as 4 origens a considerar estão separadas por 360º/np=360º/8=45º; assim, sendo as leituras obtidas na 1ª reiteração LA=30º, LB=50º, as restantes leituras efectuadas são LA=75º, LB=95º; LA=120º, LB=140º; LA=165º, LB=185º.

2.

Da figura, sendo  a distância zenital verdadeira (geométrica) correspondente à visada de A para B:

Na realidade, a visada de A para B está afectada pela refracção, pelo que a distância zenital efectivamente medida é a distância zenital aparente:

Utilizando zenitais recíprocas tem-se, da figura:

donde

,

que dá a distância zenital verdadeira em A em função das distâncias zenitais aparentes (observadas), eliminando o efeito da refracção (supondo as observações simultâneas e que o valor da refracção é idêntico em A e B), valor este que é utilizado na expressão de cálculo dos desnível entre A e B:

.

3.	a)

|  | Leituras à rectaguarda | Leituras à frente | Desníveis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fio superior (m) | Fio médio (m) | Fio inferior (m) | Média (m) | Distância (m) | Fio superior (m) | Fio médio (m) | Fio inferior (m) | Média (m) | Distância (m) | a subir | a descer |
| A | 1.187 | 0.931 | 0.675 | 0.931 | 51.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 1.524 | 1.052 | 0.580 | 1.052 | 94.4 | 3.361 | 3.104 | 2.848 | 3.104 | 51.3 |  | 2.173 |
| C | 2.390 | 2.156 | 1.922 | 2.156 | 46.8 | 3.954 | 3.481 | 3.009 | 3.481 | 94.5 |  | 2.429 |
| D | 1.262 | 1.157 | 1.052 | 1.157 | 21 | 1.605 | 1.371 | 1.141 | 1.372 | 46.4 | 0.785 |  |
| E | 1.655 | 1.118 | 0.581 | 1.118 | 107.4 | 2.907 | 2.804 | 2.699 | 2.803 | 20.8 |  | 1.647 |
| F |  |  |  |  |  | 2.632 | 2.093 | 1.556 | 2.094 | 107.6 |  | 0.976 |

, ou seja, aceitam-se os dados e pode efectuar-se o ajustamento:

pesos: , D=distância entre miras

desníveis ajustados:

cotas ajustadas:

b)

Existindo um erro de colimação de 6’, as leituras não seriam as indicadas mas sim um pouco maiores:

Leitura À rectaguarda em A: 0.931+51.2*tan6’=1.020 m

Leitura à frente em B: 3.104+51.3*tan6’=3.194 m

O desnível correspondente seria -2.174 m ou seja, embora o erro afecte bastante as leituras, neste caso, como as distâncias nível-miras são muito semelhantes atrás e à frente, a diferença é relativamente pequena.

c)

A leitura à frente em B seria: 3.104+erro=3.104/cos 5º =3.116, pelo que o desnível entre A e B seria -2.185 m.

4.

Considere-se o campo de futebol que se pretende implantar:

Supondo que se estaciona  no vértice A, a que atribuem coordenadas (0,0), as coordenadas dos restantes vértices são:

Diferenciando as expressões anteriores e elevando ao quadrado, obtém-se a variância associada a cada coordenada:

Concretizando para cada um dos pontos:

De , tem-se por diferenciação  e

Uma hipótese é realizar uma intersecção inversa no ponto estação de forma a determinar as coordenadas e o R0 nesse ponto; a partir daí, roda-se o limbo azimutal no sentido decrescente da graduação até marcar 0º (direcção do Norte cartográfico) e roda-se mais 30º no sentido crescente da graduação de forma a definir o rumo pretendido.

5.

- cálculo do R0 no ponto inicial da poligonal (A)

- cálculo do R0 no ponto final da poligonal (D)

- cálculo dos rumos para a frente por transporte ao longo da poligonal

em A:

em B:

em C:

- cálculo do erro de fecho angular

- compensação dos rumos

- redução das distâncias ao horizonte

- cálculo dos desníveis

- cálculo do erro de fecho altimétrico

- compensação dos desníveis

0

- cálculo das cotas

- redução das distâncias ao elipsóide

- cálculo das coordenadas planimétricas

| cálculo definitivo da planimetria |  |
| --- | --- |