|  | 1ª época de DTAC-EG 03 de Fevereiro de 2017 Cotação: 5+5+5+5 O exame tem a duração de 2.5 horas. Podem ser consultados os pdf das aulas. |
| --- | --- |

Em cada pergunta crie um desenho cujo nome se obtém da forma seguinte: número de aluno_número da pergunta (por hipótese 12345_2.dwg). Envie os ficheiros para jmrodrigues@fc.ul.pt.

| Desenhe e anote a seguinte figura. Para o efeito, crie o layer LETRA, color=white para representar a letra, com lineweight=0.30 mm e o layer ANOTACOES, color=red para representar as anotações, com text height=0.035. Adapte os restantes parâmetros das anotações para o resultado se aproximar da figura. Considere a origem do desenho o ponto (0,0). |  |
| --- | --- |
|  | Importe para AutoCad a imagem planta.jpg. Escale a imagem sabendo que o lado maior da piscina tem 20 unidades de comprimento. Digitalize os limites da piscina e do pavimento envolvente. Padronize o interior da piscina utilizando o bloco AGUA cujas características estão definidas na figura (com escala=1, ângulo=0) e o pavimento com um hatch que aproxime este revestimento. |
| 3. Desenhe a 3D o sólido representado na figura (não é necessário introduzir anotações), supondo que a altura é igual a 10 unidades. As circunferências interiores representam cilindros ocos. Apresente o resultado final dividindo a área gráfica em dois viewports, o da esquerda com vista top e o da direita com vista NW Isometric, sendo o Visual Style=Shaded with Edges. |  |

- Represente a 3D a peça indicada nas figuras seguintes na cor verde e no layer cujo nome coincide com o seu número de aluno.