Série 6 – Campo e Potencial eléctrico

- Duas pequenas contas esféricas com cargas  e  estão presas nos extremos de uma barra isoladora, que vai desde a origem até . Como ilustrado na Fig. 1, existe uma terceira pequena conta carregada que se pode deslocar livremente ao longo da barra.

a) Escreva a expressão para a força exercida por cada conta presa sobre a conta móvel em função da posição desta.

b) Em que posição é que a conta móvel está em equilíbrio? O equilíbrio pode ser estável?

- Três partículas carregadas estão dispostas nos vértices de um triângulo equilateral, como se mostra na Fig. 2.

a) Calcule o campo eléctrico na posição ocupa pela carga de devido às cargas de  e de .

b) Use a resposta obtida em a) para calcular a força exercida sobre a carga de .

- Considere o dipolo eléctrico representado na Fig. 3.

a) Determine o campo eléctrico num ponto sobre o eixo dos x, para -a < x < a.

b) Mostre que a magnitude do campo eléctrico num ponto distante, x>>a, sobre o eixo +x é

dada por

Figura 3

- Uma bola de cortiça com uma massa de  e carregada electricamente está suspensa por um fio muito leve num campo eléctrico uniforme, como está ilustrado na Fig. 4. O campo eléctrico é dado por  e a bola encontra-se em equilíbrio quando . Determine a carga na bola e a tensão no fio.

- Um protão move-se na horizontal com uma velocidade de  quando entra num campo eléctrico vertical uniforme cuja magnitude é . Despreze o efeito da força gravitacional. Calcule:

a) o tempo que o protão leva para percorrer  na horizontal;

b) o seu deslocamento vertical durante esse intervalo de tempo;

c) as componentes horizontal e vertical da sua velocidade depois de ter percorrido       na horizontal.

- Um campo eléctrico uniforme de magnitude 640 N/C existe entre duas placas paralelas que estão afastadas de 4.00 cm. Um protão é libertado da placa positiva no mesmo instante em que um electrão é libertado da placa negativa. Determine a distância da placa positiva a que os dois passam um pelo outro. (Ignore a atracção eléctrica entre o protão e o electrão.

- Duas partículas, com uma carga  cada, estão dispostas ao longo dos eixo dos , como ilustrado na Fig. 5. Na origem encontra-se uma carga de teste . Calcule:

a)  a força total exercida pelas duas partículas com carga  sobre a carga de teste ;

b) o campo eléctrico na origem devido às duas partículas com carga ;

c) o potencial eléctrico na origem devido às duas partículas com carga ;

d) a energia potencial da carga q na presença das duas partículas com carga Q.

Figura 5

8.  Considere o dipolo eléctrico representado na Fig. 6.

a) Determine o potential eléctrico num ponto sobre o eixo do x, para -a < x < a .

b) Mostre que o potencial eléctrico num ponto distante, x>>a, sobre o eixo +x é

c) Calcule o campo eléctrico num ponto nas condições de b), a partir do potencial.

Figura 6

- Uma esfera condutora tem um raio de  e uma carga de . Calcule o potencial eléctrico e o campo eléctrico a uma distância r do centro da esfera, quando:

a) ; b) ; c) .

- Um electrão que se move paralelo ao eixo do x tem uma velocidade inicial de 3.70(106 m/s na origem. A sua velocidade é reduzida para 1.40(105 m/s no ponto x = 2.00 cm. Calcule a diferença de potencial entre a origem e esse ponto. Qual dos pontos está a um potencial mais elevado?

- Uma partícula com carga  e massa  está presa por um fio de comprimento  a um ponto fixo , como está ilustrado na Fig. 7. A partícula, o fio e o ponto fixo encontram-se numa superfície horizontal onde a fricção é desprezável. A partícula em repouso é largada quando o fio faz um ângulo  com a direcção do campo eléctrico uniforme cuja magnitude é . Determine a velocidade da partícula quando o fio está paralelo ao campo eléctrico (ponto  na figura).

12.  Quatro partículas idênticas, cada uma com carga q e massa m, estão colocadas no vértices de um quadrado de lado L.

a)  Mostre que o trabalho necessário para colocar as cargas naquela posição é

b) Num dado instante, as cargas são libertadas a partir do repouso, dos vértices do quadrado. Com que velocidade se move cada carga, quando a sua distância ao centro do quadrado duplica?

Soluções:

1. b) ; equilíbrio estável se a terceira carga é positiva, instável se é negativa.

2.  a) ;  b)

3.  a)

4. q = 10.9(10-9 C; T = 5.44(10-3 N.

5. a) t = 1.11(10-7 s; b) y = 5.68(10-3 m; c) vx =  4.50(105 m/s, vy =  1.02(105 m/s.

6. d = 21.8 (m.

7. a) F = 0; b) E = 0; c) V = 45.0(103 V; d) U = 5.76(10-14 J.

8. a)

9. a) V = 1.67(106, E = 0 V/m; b) V = 1.17(106 V, E = 5.84(106 V/m; c) V = 1.67(106 V, E = 11.9(106 V/m; campo radial para fora.

10. ΔV = −38.9 V, a origem está a um potencial mais elevado.

11. v = 0.300 m/s.

12. b)

# Text boxes

Figura 1

Figura 2

Figura 4

Figura 7