|  | 1ª época de Topografia 28 de Junho de 2008 O exame é sem consulta e tem a duração de 2.5 horas |
| --- | --- |

1. Descreva sumariamente a estrutura de um teodolito tendo em vista a respectiva classificação em teodolito repetidor e reiterador. Quais são as diferenças entre estes dois tipos de teodolitos no que diz respeito à medição de ângulos azimutais e qual é a razão da utilização desses procedimentos de observação?

Supondo que do ponto estação foram repetidamente visados os pontos A e B e registadas as leituras LA=30º, LB=50º; LA=50º, LB=70º; LA=70º, LB=90º; LA=90º, LB=110º, indique como obtém o valor do ângulo entre as visadas para A e B. Admitindo que pretende efectuar quatro reiterações com um teodolito com 2 microscópios, que leituras deverá obter em cada reiteração, para além de LA=30º, LB=50º, quando visa os pontos A e B ?

2. Indique, no caso do nivelamento trigonométrico, a relação entre as distâncias zenitais aparente (efectivamente observada) e verdadeira  no ponto estação. Supondo que se trata de nivelamento trigonométrico observado com zenitais recíprocas nos pontos A e B, obtenha a expressão da distância zenital verdadeira no ponto A em função das distâncias zenitais aparentes observadas em A e em B. Qual é a vantagem de se observarem zenitais recíprocas?

3. Considerando o resultado da observação de uma linha de nivelamento geométrico com extremidades nos pontos A e F, cujas cotas são, respectivamente, 207.825 m e 201.371 m (a constante do aparelho utilizado é igual a 100):

|  | Leituras à rectaguarda | Leituras à frente | Desníveis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fio superior (m) | Fio médio (m) | Fio inferior (m) | Média (m) | Distância (m) | Fio superior (m) | Fio médio (m) | Fio inferior (m) | Média (m) | Distância (m) | a subir | a descer |
| A | 1.187 | 0.931 | 0.675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 1.524 | 1.052 | 0.580 |  |  | 3.361 | 3.104 | 2.848 |  |  |  |  |
| C | 2.390 | 2.156 | 1.922 |  |  | 3.954 | 3.481 | 3.009 |  |  |  |  |
| D | 1.262 | 1.157 | 1.052 |  |  | 1.605 | 1.371 | 1.141 |  |  |  |  |
| E | 1.655 | 1.118 | 0.581 |  |  | 2.907 | 2.804 | 2.699 |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  | 2.632 | 2.093 | 1.556 |  |  |  |  |

a) Proceda à compensação dos desníveis observados e calcule a cota compensada dos pontos intermédios (utilize como critério para a definição da tolerância ; os pesos associados a cada desnível dependem do quadrado da distância).

b) Calcule o desnível do ponto A para o ponto B supondo que o eixo de colimação tem uma inclinação (relativamente ao horizonte) de +6’.

c) Calcule o desnível do ponto A para o ponto  B no caso da mira ter uma inclinação de 5º para a frente no ponto B.

4. Suponha que tem que implantar um campo de futebol com dimensões 120 m x 90 m, em que o rumo dos lados maiores é igual a 30º.  Para o efeito, estaciona num dos vértices e irradia para os vértices restantes. Admitindo que a estação total utilizada tem precisão angular igual a 5” e precisão linear igual a 5 mm + 5 ppm, qual é a precisão na determinação dos restantes vértices do rectângulo? Se a área do campo tivesse que ser determinada com precisão igual a 10 m2, qual a precisão linear necessária? Indique como procederia para definir o rumo pretendido.

5. Ajuste recorrendo ao método clássico a seguinte poligonal observada  entre os  vértices  A e D, cujas  coordenadas  são  MA=208.715 m, PA=-73095.011 m, CA=841.260 m e MD=-5397.377 m, PD=-72916.893 m CD=982.048 m, sabendo que em A e em D foi efectuada a orientação da poligonal respectivamente para os vértices Seixos e Cabeço Branco, de coordenadas MSeixos=2167.644 m, PSeixos=-72841.331 m e MCabeço Branco=-5498.351 m, PCabeço Branco=-72231.579 m (despreze a redução ao plano cartográfico):

|  | Leituras azimutais | Leituras zenitais | Distâncias inclinadas | Altura instrumento | Altura visada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P/ trás | P/ frente | P/ frente | P/ frente | P/ frente | P/ frente |
| A | 023.741 | 248.099 | 103.922 | 1628.090 | 1.72 | 1.65 |
| B | 301.630 | 088.889 | 098.615 | 2104.551 | 1.69 | 1.76 |
| C | 079.381 | 264.802 | 093.710 | 1972.649 | 1.74 | 1.80 |
| D | 308.106 | 209.960 |  |  |  |  |

(as distâncias estão em metros e as leituras angulares em grados).