|  | 2ª época de Topografia 10 de Julho de 2009 O exame é sem consulta e tem a duração de 2h30 |
| --- | --- |

1. Estacionou-se um teodolito num ponto E do terreno e visaram-se os pontos A e B, tendo sido efectuadas para cada ponto duas leituras conjugadas. Tendo-se obtido o seguinte registo de observações, determine:

| Estação: E | Pontos visados | Leituras azimutais | Leituras zenitais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Posição directa | 123g.186 | 99 g.984 |
|  | B | Posição directa | 204 g.703 | 107 g.462 |
|  | B | Posição inversa | 004 g.689 | --- |
|  | A | Posição inversa | 323 g.172 | 299 g.984 |

- as leituras azimutais compensadas para cada direcção.

- o erro de índice do teodolito.

- a leitura zenital observada na posição inversa para o ponto B.

- as leituras zenitais compensadas para os pontos A e B.

- o rumo da direcção EB sabendo que ME=1023.12 m, PE=1168.61 m, MA=975.09 m, PA=1288.57 m.

- o rumo do zero da graduação na estação E.

2. a) Suponha que pretende efectuar o levantamento de uma zona da dimensão do campus da FCUL no sistema PT-TM06/ETRS89 (como foi o caso de um dos trabalhos práticos da disciplina de Topografia) utilizando uma técnica baseada em GPS. Indique, justificando, a necessidade da realização de uma transformação de coordenadas obtidas por GPS. b) Suponha que na implantação de uma obra determinou cotas com recurso a GPS cujo valor difere do obtido por processos topográficos convencionais em cerca de 15 cm, um valor acima do erro estimado na operação dos aparelhos e tendo a garantia de que todas as operações foram correctamente realizadas. Como se explica essa diferença?

3. Considerando o seguinte registo de observações efectuadas com um nível e sabendo que o ponto E1 está situado no alinhamento definido pelos pontos A e B e fora do segmento AB, determine o declive do terreno entre A e B

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| E1 | 0.326 m 0.254 m 0.182 m | 2.030 m 1.658 m 1.286 m |

4. a) Supondo que foram efectuadas as observações azimutais seguintes, determine as coordenadas planimétricas do ponto X, sendo conhecidas as coordenadas planimétricas dos pontos Y e Z:

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 035.988 g | --- | 110.493 g |
| Z | 079.186 g | 001.481 g | --- |

b) Supondo que o ponto X foi posteriormente estacionado, obtendo-se as observações azimutais seguintes, obtenha novas coordenadas para esse ponto através do processamento conjunto de todas as observações.

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| X | --- | 026.247 g | 378.443 g |

|  | M(m) | P(m) |
| --- | --- | --- |
| Y | 1639.33 | 1100.93 |
| Z | 1593.13 | 1158.22 |

Formulário:

;