|  | 1ª época de Posicionamento Geoespacial II Parte prática 06 de Janeiro de 2023 O exame é com consulta e tem a duração de 2 horas |
| --- | --- |

- Pretende-se substituir as partes inicial e final de um arco circular de grau Da=19º e ângulo de dupla deflexão I=45º por arcos de clotóide de comprimento igual a 130 metros. Sendo a quilometragem do ponto V de intersecção das tangentes ao arco circular original igual a 15+222.853, obtenha a quilometragem dos pontos de transição TC, CT, TS, SC, CS e ST, assim como dos restantes pontos que definem as clotóides

- Implante graficamente a situação inicial em que a transição entre as 2 tangentes é efectuada através do arco circular.

- Implante graficamente a solução que utiliza clotóides de comprimento igual a 130 m.

- Implante graficamente a solução em que o arco circular original é totalmente substituído por arcos de clotóide.

Caracterize a informação utilizando layers e simbologia convenientes, de forma a ser possível isolar as diversas soluções.

- Foi projectada uma barragem entre os pontos A e B, indicados na figura, de tal forma que o paramento montante é vertical e o paramento juzante tem taludação 2/1, tendo o coroamento da barragem uma largura de 3 metros. Sabendo que a cota máxima da barragem é de 112 m, calcule o volume em hm3 de água acumulado na barragem (as unidades estão em metros). Desenhe as linhas de nível sobre o paramento jusante da barragem. Caracterize a informação utilizando layers e simbologia convenientes.

Envie no final para o endereço jmrodriguesc.ul.pt os 2 ficheiros correspondentes às pergunta 1 e 2, com os nomes, respectivamente, xxxxx_1.dwg e xxxxx_2.dwg, onde xxxxx é o número de aluno.