## Slide 1
Coordenadas de um ponto:
Utilizar o comando COORD na linha de comando para determinar as coordenadas dos vértices da figura, tendo o snap ENDPOINT activo
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
ou

## Slide 2
Construir um ficheiro .txt com as coordenadas x,y,z de um polígono, com os campos justificados à esquerda e separados por vírgula (a última linha deve ficar em branco).
1. Acrescentar o comando LINE na primeira linha e fazer Save As com extensão .scr.
Seleccionar e mover a figura (para a nova figura não ficar em cima da que já existe).
Dentro do AutoCAD, escrever na linha de comando SCRIPT e indicar o ficheiro anterior.
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
2. Seleccionar as coordenadas, Copy.
Na linha de comando escrever LINE.
Na linha de comando fazer Paste.
Importação de um ficheiro de coordenadas

## Slide 3
A peça tem 60 mm de comprimento por 46 mm de largura
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
PTYPE
POINT
8,8,0
POINT
8,38,0
POINT
22,15,0
POINT
22,30,0
POINT
40,23,0
POINT
52,8,0
POINT
52,38,0
LINE
0,0,0
60,0,0
60,46,0
0,46,0
0,0,0
ZOOM
ALL
CIRCLE
8,8,0
2
CIRCLE
8,38,0
2
CIRCLE
22,15,0
2.5
CIRCLE
22,30,0
1.5
CIRCLE
40,23,0
3
CIRCLE
52,8,0
2
CIRCLE
52,38,0
2
LINE
0,0,0
60,0,0
60,46,0
0,46,0
0,0,0
ZOOM
ALL
LINE 0,0 @4<0 @8<90 @4<180 @8<270
RECTANGLE 0.0,0.0 118.90,84.10 RECTANGLE 2.50,1.0 117.90,83.10 ZOOM E
LAYER Name PAREDES Color 5 PAREDES Name PORTAS Color 3 PORTAS Name PISO Color
2
PISO
Criação de layers
Criação de rectângulos
Criação de linha
(modo relativo)
Colocação de pontos e criação de uma linha (modo absoluto)

## Slide 4
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Uma entidade gráfica pode ser caracterizada com as seguintes propriedades genéricas:
  Layer
  Cor (color)
  Tipo de linha (linetype)
  Escala do tipo de linha (linetype scale)
  Espessura do traço (lineweight)
  Transparência (transparency)
  Estilo de impressão (plot style)

## Slide 5
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Os layers (camadas ou níveis de informação) permitem que o desenho seja como que separado em folhas transparentes sobrepostas. Desta forma, é possível controlar a visibilidade das entidades gráficas no ecrã; para que isto aconteça, é necessário definir e atribuir às diversas entidades gráficas layers distintos (por definição, num desenho novo apenas está definida o layer 0; no entanto, para não estar a repetir a criação dos mesmos layers em cada desenho novo, é possível utilizar um template, apropriado às necessidades de cada trabalho, no qual se definiram os layers adequados).

## Slide 6
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 7
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
O comando LAYDEL apaga todos os layers.

## Slide 8
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
O AutoCAD disponibiliza 3 paletes de cores: AutoCAD Color Index (ACI, palete tradicional de 255 cores, identificadas por números de 1 a 255), True Color, com 224 cores e Color Books.
Por definição, as entidades são criadas na cor ByLayer, que corresponde à cor do layer activo; desta forma, a cor apresentada pelas entidades pertencentes a um dado layer pode ser alterado modificando a cor dessa layer.
A cor ByBlock pode ser aplicada às entidades agrupadas num bloco, de forma a que todos os componentes, que podem estar em layers diversos e ter cores diferentes, apresentem a cor do bloco a que pertencem.

## Slide 9
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Por definição, as entidades gráficas são criadas no tipo de linha ByLayer, que corresponde ao tipo de linha do layer activo.
A escala do tipo de linha é definida por um factor que controla proporcionalmente a dimensão dos elementos dos tipos de linhas não contínuos, através do camando LTSCALE.

## Slide 10
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
O AutoCAD disponibiliza espessuras que podem variar entre 0.05 mm e 2.11 mm. Para ser possível a visualização das espessuras é necessário configurar as Lineweight Settings (LWEIGHT):

## Slide 11
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
A transparência é normalmente aplicada a tramas (hatch) contínuas de uma mesma cor:
hatch solid verde
transparency=0
hatch solid encarnado
transparency=0
hatch solid encarnado
transparency=50
tapa a circunferência

## Slide 12
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Para alterar a ordem no desenho de objetos sobrepostos:

## Slide 13
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Selecção de objectos coincidentes:
na linha de comando escrever DS (Drafting Settings)+Enter
na janela de diálogo seleccionar Selection Cycling
Seleccionar Allow selection cycling+OK

## Slide 14
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Colocação de um texto

## Slide 15
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 16
Alterar a altura de um texto: seleccionar o texto + comando Properties
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 17
Criar um estilo de texto: Format > Text Style
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 18
Digitar o nome do estilo de texto a ser criado
Seleccionar a fonte do texto (tipo de letra)
Seleccionar o estilo do texto (bold, itálico, etc.)
Seleccionar a altura do texto (=0 significa que o AutoCAD solicita a altura na introdução do texto)
Seleccionar a largura do texto (width factor)
Seleccionar o ângulo de inclinação (oblique angle)
Carregar em Apply para gravar o tipo de texto
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 19
Utilizar máscara de fundo (Multiline text):
Botão do lado direito do rato
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 20
Cotagem de desenhos:
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 21
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 22
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 23
Usando os comandos LINE e ARC, fazer os desenhos seguintes, respeitando as informações de cotagem especificadas. Desenhar as cotagens. Utilizar layers diferentes para o desenho e para as linhas auxiliares.
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 24
Usando os comandos LAYER, LINE, ARC, CIRCLE, TRIM, BREAK, EXTEND, OFFSET, FILLET, DIMCEN, LTSCALE, e outros, fazer o desenho seguinte respeitando as informações de cotagem especificadas. Desenhar as cotagens. Utilizar layers diferentes para o desenho e para as linhas auxiliares.
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
layer1,
contínuo,
preto
layer2,
dashed,
verde
layer3,
dasehd2,
verde
layer4,
center, encarnado
layer5,
center2, encarnado

## Slide 25
Lavatório: definir o desenho (o ponto C é o centro do arco interior da parte inferior)
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 26
Utilize uma polilinha para desenhar a figura:
Draw > Polyline
P1
Fixar movimento em X, 20
Fixar movimento em Y, 10
Comutar para Arc, valor do raio=50, ponto extremo=@50,50
@30,30
Comutar para Line, fixar movimento em Y, 20
Fixar movimento em X, 100
Close
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 27
JANELAS DE VISUALIZAÇÃO OU VISTAS (Viewports): as janelas de visualização auxiliam na criação e edição de um desenho pois apresentam ao utilizador diferentes pontos de vista em simultâneo do desenho.
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 28
View>Viewport Configuration): permite que a área gráfica seja dividida em até quatro janelas de visualização (viewports) dispostas conforme as opções que aparecem no quadro de diálogo Viewportst.
As janelas de vistas assim criadas não podem ser plotadas, elas simplesmente auxiliam a criação/edição do desenho.
Janela de Exibição Activa: para tornar uma vista activa basta “clicar” no seu interior; a borda da janela activa fica destacada e o cursor aparece no seu interior.
Em cada uma das viewports criadas aparece um ícone de UCS e todas elas podem mostrar a mesma imagem ou não, dependendo da definição feita no quadro de diálogo Viewports. Pode-se mudar posteriormente a exibição de cada viewport, tornando cada janela activa e mudando o ponto de vista do observador (comando Vpoint) em cada uma delas.
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 29
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Importação de uma imagem

## Slide 30
Base sapata = 5 m:
escalar imagem
digitalizar limites (cor = verde, espessura = 0.3)
padronizar áreas
unidades = metros
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Padrão = AR-HBONE
Ângulo = 0º
Escala = 0.001
Cor = red,
Espessura = 0
Padrão = AR-B88
Ângulo = 0º
Escala = 0.001
Cor = green,
Espessura = 0
Padrão = ANSI31
Ângulo = 0º
Escala = 0.05
Cor = blue,
Espessura = 0
Padrão = GRAVEL
Ângulo = 0º
Escala = 0.01
Cor = yellow
Espessura = 0

## Slide 31
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
Scale
Select object (seleccionar imagem + Enter)
Specify base point (ponto fixo)
Specify scale factor or [Copy Reference]
Specify reference length (identificar 1º ponto da base)
Specify 2º point (identificar 2º ponto da base)
Specify length (indicar valor do comprimento da base)

## Slide 32
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador

## Slide 33
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador
padrão
ângulo
escala
cor

## Slide 34
Procurar e substituir texto:
Botão do lado direito do rato
AULA 3 Desenho Técnico Assistido por Computador