## Slide 2
T1
T1
M1
M1
M2
M2
M3
M3
M4
M4
T1
1.8024
1.4735
0.5350
2.7229
1.5069
1.5690
2.9319
0.6507
0.8280
2.0593
57.44
17.01
19.88
23.51
40.14
32.69
17.40
19.94
22.26
28.96
0.2334
-1.4584
-0.1157
1.8949
-0.5524
34.41
39.22
45.77
69.10
90.13

## Slide 3
"T1",1.8024,17.01,80.108,-1
"M1",1.4735,19.88,1.5690,17.40
"M2",0.5350,23.51,2.9319,19.94
"M3",2.7229,40.14,0.6507,22.26
"M4",1.5069,32.69,0.8280,28.96
"T1",80.108,0.7,2.0593,57.44
inconsistência
=> ajustar observações (por mínimos quadrados)
resíduos das observações

## Slide 4
*********************************************************************
* *
* Ajustamento de uma linha de nivelamento geometrico *
* *
*********************************************************************
Ficheiro de dados: zeiss_C8_linha_fechada.txt
Erro de fecho da linha (m) = 0.0018
Tolerancia (m) para o erro de fecho da linha c/ formulas dos slides 94 e 96 = 0.0076
Desenvolvimento da linha (km) = 0.279
Numero de desniveis da linha = 5
Numero de desniveis/km = 17.9
Tolerancia baixa (m) para o erro de fecho da linha c/ formulas do slide 91 = 0.0135
Tolerancia media (m) para o erro de fecho da linha c/ formulas do slide 91 = 0.0068
Tolerancia alta (m) para o erro de fecho da linha c/ formulas do slide 91 = 0.0045
|erro de fecho|<tolerancia => Aceitar observacoes, seguir para ajustamento.
v = 1.0e-03 *
-0.221817140001690
-0.256691616226767
-0.295047093790135
-0.445439243613510
-0.581004906365479
l_ajustadas =
0.233178182859998
-1.458656691616227
-0.115995047093790
1.894454560756387
-0.552981004906365
Erro de fecho (m) = 2.664535259100376e-15
Teste da razao das variancias: rejeitar o ajustamento. Degradar incerteza nominal do aparelho 0.5 mm/km.
Teste da razao das variancias: rejeitar o ajustamento. Degradar incerteza nominal do aparelho 0.5 mm/km.
Teste da razao das variancias: aceitar o ajustamento.
altitude ajustada do ponto M1 = 80.341 ± 0.001
altitude ajustada do ponto M2 = 78.883 ± 0.001
altitude ajustada do ponto M3 = 78.767 ± 0.001
altitude ajustada do ponto M4 = 80.661 ± 0.001
Incerteza nominal do aparelho = 0.7 mm/km niv. duplo
Incerteza real do aparelho = 1.7 mm/km niv. duplo