|  | Época especial de Topografia 05 de Setembro de 2008 O exame é sem consulta e tem a duração de 2.5 horas |
| --- | --- |

1. Um túnel com 11 km de comprimento foi escavado paralelamente ao eixo das ordenadas, sendo o controlo da obra efectuado a partir de uma poligonal com a mesma direcção, com estação inicial no ponto 1 e com orientação para o ponto 0, ambos de coordenadas conhecidas e consideradas isentas de erro, sendo a distância entre estações consecutivas igual a 1 km, com =0.01 m. Em que caso obteria melhor precisão nas coordenadas do ponto 12, observando os ângulos entre visadas com uma estação total com desvio padrão =4’’ ou observando rumos em cada estação com um giroscópio com desvio padrão =15’’. Comente o resultado obtido.

2. Estacionou-se um teodolito num ponto E do terreno e visaram-se os pontos A e B, tendo sido efectuadas para cada ponto duas leituras conjugadas. Tendo-se obtido o seguinte registo de observações, determine:

| Estação: E | Pontos visados | Leituras azimutais | Leituras zenitais |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Posição directa | 326g.184 | 99 g.984 |
|  | A | Posição inversa | 126 g.171 | 299 g.984 |
|  | B | Posição directa | 84 g.250 | 107 g.462 |
|  | B | Posição inversa | 284 g.248 | --- |

- as leituras azimutais compensadas para cada direcção.

- o erro de índice do teodolito.

- a leitura zenital observada na posição inversa para o ponto B.

- as leituras zenitais compensadas para os pontos A e B.

- o rumo da direcção EB sabendo que ME=100.00 m, PE=100.00 m, MA=100.00 m, PA=-100.00 m.

- o rumo do zero da graduação na estação E.

3. Com o objectivo de coordenar o ponto X no sistema HG datum Lx, procedeu-se à observação de uma irradiada simples a partir do vértice Mendonça, com orientação para outros 3 geodésicos da mesma ordem. Proceda ao cálculo do transporte de coordenadas desprezando as correcções de redução ao elipsóide e ao plano cartográfico.

|  | Directa |  | Inversa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L. azimutal | L. zenital | L. azimutal | Dist. Inclinada | Alt. instrumento | Alt. visada |
| Barroso | 0.0000 |  | 200.00061 |  |  |  |
| Montaria | 113.88778 |  | 313.88853 |  |  |  |
| Pedra | 193.65891 |  | 393.65870 |  |  |  |
| X | 336.83424 | 101.58986 | 136.83528 | 1460.767 m | 1.27 m | 1.88 m |

| Coordenadas (m) | Mendonça | Barroso | Montaria | Pedra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 163693.44 | 161331.76 | 162279.62 | 165730.40 |
| P | 223497.57 | 221057.39 | 225638.68 | 225057.64 |
| C | 88.25 | 77.56 | 86.74 | 97.35 |

4. Suponha que tem que efectuar o controlo dos deslocamentos verticais do tabuleiro de uma ponte durante a realização de um ensaio de carga. Para o efeito, estaciona um nível óptico rectificado no centro da ponte e efectua leituras numa mira sucessivamente estacionada nos pontos A, B, C, D, E, F, G, H, sendo os pontos A e H pontos de referência sobre maciços rochosos materializados nas duas extremidades da ponte, de cotas respectivamente iguais a 198.322 m e 197.426 m, estando os 8 pontos considerados espaçados de 10 em 10 m ao longo do tabuleiro. Estando as observações efectuadas nas épocas E1 e E2 indicadas na tabela seguinte, determine os deslocamentos verticais para os 6 pontos sobre o tabuleiro.

| épocas | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1.440 m | 1.135 m | 1.141 m | 1.144 m | 1.136 m | 1.149 m | 1.138 m | 2.342 m |
| E2 | 1.937 m | 1.634 m | 1.644 m | 1.642 m | 1.638 m | 1.648 m | 1.641 m | 2.843 m |

Formulário:

Modo goniométrico

Modo declinado